Дидактический материал по технологии для учащихся 6 класс на тему: «Обработка юбки»

Принцип  наглядности предполагает сообщение учебного материала на основе непосредственного восприятия учащимися изучаемых объектов и трудовых процессов. Предложенный дидактический и тестовый материал по теме «Обработка юбки» позволяет ученицам  проверить свои знания по предмету, помогает на различных этапах обработки юбки – от построения чертежа, до поузловой обработки изделия. Данный дидактический материал может быть использован на различных этапах урока: при повторении опорных знаний (определение понятий, законов, которые надо активизировать в сознании учащихся, чтобы подготовить их к восприятию нового материала), на этапе усвоения новых знаний (определение познавательных учебных задач урока), на этапе формирования  умений и навыков  (конкретные умения и навыки по созданию готового изделия), при самостоятельной работе учащихся (решение тестов и создание готового изделия). Метод, который лежит в создании дидактического материала – объяснительно-иллюстративный: готовая информация сообщается ученикам различными путями (в табличном, тестовом варианте и в виде готовых инструкций, алгоритмов).

Инструкционная карта. Экспресс-построение чертежа прямой юбки.

Инструменты и принадлежности: линейка закройщика (М 1:4), угольник, карандаш, ластик, альбом.

Мерки: Ст=34,5 см; Сб=45 см; Дтс=38 см; Дл. юб=60 см. Прибавки: Пт = 1 см, Пб=2 см.

| № п/п | Последовательность построения | Буквенное обозначение | Расчетная формула | Расчет, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | размер 84—164 | на себя |
| 1 | Построить прямой угол в точке Т | <Т |  |  |  |
| 2 | Отложить ширину юбки | ТТֽ | Сб + Пб | 45+2=47 |  |
| 3 | Провести вертикальную прямую из точки Т, |  |  |  |  |
| 4 | Отложить длину юбки | ТН= ТֽНֽ | Дл. юб. | 60 |  |
| 5 | Соединить прямой линией точки Н и Н, (линия низа) | НН, |  |  |  |
| 6 | Разделить отрезок ТТ, пополам | ТТ2= Т2Т, | . |  |  |
| 7 | Опустить вертикальную прямую из точки Т2 | Т2Н, |  |  |  |
| 8 | Провести линию бедер | ТБ=ТֽБֽ | Дтс:2 | 38:2=19 |  |
| 9 | Определить положение осевых линий вытачек | ББз =БֽБ4 |  | 10 | 10 |
| 10 | Построить положение конца передней вытачки | Б46 |  | 6 | 6 |
| 11 | Построить положение конца задней вытачки | Б35 |  | 5 | 5 |
| 12 | Построить положение конца боковой вытачки | Б22 |  | 2 | 2 |
| 13 | Рассчитать сумму вытачек | Σ | (Сб+ + П6)- -(Ст+Пт) | (45+2)- -(34,5+ + 1)=11,5 |  |

| 14 | Построить боковую вытачку | ТгТз=ТгТ4 | Σ:4 | 11,5:4=2,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Построить заднюю вы- | Т5Т6:2 | Σ:6 | 11,5:6=1,9 |  |
|  | тачку, отложив влево и |  |  |  |  |
|  | вправо от средней ли- |  |  |  |  |
|  | нии вытачки |  |  |  |  |
| 16 | Построить переднюю | Т7Т8:2 | 2:10 | 11,5:10= |  |
|  | вытачку, отложив влево |  |  | = 1,1 |  |
|  | и вправо от средней линии вытачки |  |  |  |  |
| 17 | Поднять линию талии | Т31, |  | 1 | 1 |
|  | по боку | Т41 |  |  |  |
| 18 | Опустить линию талии | Т1=Т11 |  | 1 | 1 |
|  | посередине переда |  |  |  |  |
| 19 | Провести линию талии |  |  |  |  |
|  | через новые точки |  |  |  |  |
| 20 | Построить стороны бо- |  | Прогиб | 0,5 | 0,5 |
|  | ковой вытачки |  | 0,5 |  |  |
| 21 | Построить прямоуголь- |  |  |  |  |
|  | ный пояс: длина | ПП, | 2Ст+3 | 2-34,5+ |  |
|  |  |  |  | +3=72 |  |
|  | ширина | ППг | 8 | 8 |  |
| 22 | Обвести чертеж |  |  |  |  |

Инструкционная карта

«Обработка верхнего среза юбки поясом»

Последовательность выполнения работы

I. Выкроить детали пояса и фрагмента юбки

II. Обработка пояса

Если пояс недостаточной длины, то притачать дополнительную ткань и разутюжить шов

На изнаночной стороне по всей длине пояса наметить линию сгиба, которая располагается на середине ширины пояса

3.  Наложить клеевую  прокладку на изнаночную сторону. Ширина клеевой прокладки  равна ширине пояса в готовом виде. Приклеить клеевую прокладку при помощи утюга, совмещая край прокладки с линией середины пояса

4. Перегнуть пояс по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Сколоть и сметать концы пояса шириной шва 1,0 см

Обтачать концы пояса, закрепляя строчку. Срезать припуск на шов в углах и надсечь уступ для застежки. Удалить нить сметывания

Вывернуть пояс, выправить углы, выметать и проутюжить

Самоконтроль. Проверить: равномерность ширины пояса по всей длине; качество уголков; аккуратность выполнения работы; качество влажно-тепловой обработки

III. Обработать вытачки

IV. Соединение пояса с верхним срезом юбки

1. Сложить лицевую сторону внутренней части пояса с изнаночной стороной юбки.

Приметать, притачать пояс к юбке шириной шва 1,0 см ± 0,2 см

2. Удалить нить сметывания, заутюжить шов в сторону пояса

3. Подогнуть припуск пояса на 0,8 см, заметать. Наметать пояс, перекрывая строчку притачивания пояса на 0,2 см. Настрочить пояс шириной шва 3,2 см, выполняя закрепки

4. Удалить стежки временного назначения, пояс приутюжить

Самоконтроль. Проверить: равномерность ширины пояса по всей длине; качество выполнения строчки; аккуратность выполнения работы; качество влажно-новой обработки

Графическое изображение

Инструкционная карта: «Обработка нижнего среза юбки

швом вподгибку с закрытым срезом»

Последовательность выполнения работы

1. Провести мелком на изнаночной стороне детали размером 15x18 см две линии: а) первую — отступая от среза детали 5 см (припуск на подгиб нижнего среза 4 см плюс припуск на обработку шва 1 см); 6) вторую — отступая 1 см от нижнего среза.

2. Проложить по намеченным линиям прямые сметочные стежки длиной 1 — 1,5 см.

3. Заметать припуск на обработку нижнего среза по намеченной линии, отступая на 0,5—1 см от подогнутого края. Контроль качества: ширина припуска на обработку нижнего среза одинакова по всей его длине. Приутюжить заметанный припуск.

4. Подогнуть припуск на 1 см и заметать его по второй намеченной линии на 0,1—0,2 см от сгиба. Контроль качества: ширина припуска на подгиб нижнего среза одинакова по всей его длине. Приутюжить заметанный припуск на подгиб нижнего среза детали.

5. Развернуть деталь так, чтобы подшиваемый край был направлен от себя.

6. Выполнить потайные подшивочные стежки хлопчатобумажными нитками № 50—60 в цвет основной ткани с частотой два-три стежка в 1 см. Ввести иглу в ткань, отступая 0,2—0,3 см от сгиба припуска на подгиб, и на уровне этого прокола захватить основную ткань на половину ее толщины. При выполнении следующих стежков иглу вводить в ткань в месте выхода ее из ткани от предыдущего стежка.

7. Удалить нитки временного назначения. Приутюжить подшитый край детали.

Тест по теме «Обработка юбки»

Отметьте знаком  «+»  верные ответы

1) Ширина ткани это

- расстояние, равное длине уточной нити

- расстояние от кромки до кромки

- расстояние, равное длине нити основы

2) Направление нити основы учитывают

- для наиболее экономного раскроя ткани

- чтобы изделие меньше сминалось

- чтобы избежать вытягивание изделия в процессе носки

3) При выкраивании юбки из ворсовой ткани ворс должен быть направлен

- по изделию, снизу вверх

- по изделию, сверху вниз

- на всех деталях в одну строну

- на отдельных деталях в противоположную сторону.

4) Что является дефектом ткани?

- разрыв нити ткани

- грязное пятно

- более яркий рисунок

- расплывчатый рисунок

5) В каких случаях не учитывается направление рисунка при раскрое швейного изделия?

- если рисунок мелкий

- если рисунок не имеет направления

- если рисунок имеет направление

- если рисунок крупный

6) Перевод выкройки на ткань осуществляется с помощью

- сметочных стежков

- портновского мела

- копировальных стежков

- фломастера

- простого карандаша

- мыла

- шариковой ручки

7) По какой линии  нужно выкраивать детали швейного изделия?

- по линии контура

- по линии припусков на шов

8) Для наиболее точного кроя в современной швейной промышленности используются

- станки с ЧПУ

- ножницы «зиг-заг»

- лазерные резаки

- оверлоки

- электромеханические резаки